## П. П. Радчевский

# ВЛИЯНИЕ  ОБРАБОТКИ  ВИНОГРАДНЫХ  ЧЕРЕНКОВ

# ЭКЗУБЕРОНОМ  НА  ИХ  РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ  СВОЙСТВА

Как известно, одним из наиболее эффективных способов повышения выхода и качества посадочного материала винограда является применение ауксиноподобных регуляторов роста – индолилуксусной, индолилмасляной, нафтилуксусной кислот или солей [ 1, 2 ]. Однако в настоящее время эти препараты в нашей стране почти не выпускаются, в связи с чем стоит задача поиска новых не менее эффективных стимуляторов корнеобразования черенков. К одним из них, по нашему мнению, может быть отнесен французский регулятор роста экзуберон. Данный препарат, представляющий собой раствор индолилмасляной кислоты с одним или несколькими витаминами успешно используется во Франции  при  выращивании привитых виноградных саженцев [ 3 ]. Там прививки, прошедшие стратификацию, перед высадкой замачивают нижними концами в течение 48 ч в 2-4 % растворе экзуберона. Толщина слоя раствора 2-3 см.

Однако известно, что одни и те же регуляторы роста на разные сорта винограда, в зависимости от потенциальной активности черенков, действуют неоднозначно [ 4, 5 ]. Поэтому, по нашему мнению, для того, чтобы применение регуляторов роста обеспечивало максимальную отдачу, надо для каждого сорта винограда не только подобрать наиболее эффективный стимулятор корнеобразования, но и разработать регламент его применения, т.е. найти оптимальные концентрации и экспозицию обработки черенков.

Исходя из вышесказанного, целью наших исследований явилось изучение влияния обработки виноградных черенков растворами экзуберона различных концентраций на их регенерационные свойства. Исследования были проведены в 1998-2000 гг. в виде вегетационных опытов. В 1998 и 2000 гг. в качестве объектов исследований были использованы двухглазковые черенки подвойного филлоксероустойчивого сорта Кобер 5ББ, а в 1999 г. – столового устойчивого сорта Молдова такой же длины. Толщина черенков 7-8 мм.

Схема опытов приведена в таблице.

Таблица

Схема вегетационных опытов

| Вариант | Концентрация препарата, % | Продолжительность обработки черенков |
| --- | --- | --- |
| 1998 г. (сорт Кобер 5ББ) |
| Вода (контроль 1) |  | 48 ч |
| ИУК (контроль 2) | 0,2 | 2-3 сек |
| Экзуберон | 2,0 | 48 ч |
| Экзуберон | 4,0 | 48 ч |
| 1999 г. (сорт Молдова) |
| Вода (контроль 1) |  | 48 ч |
| ИУК (контроль 2) | 0,2 | 2-3 сек |
| Экзуберон | 2,0 | 24 ч |
| Экзуберон | 2,0 | 48 ч |
| Экзуберон | 4,0 | 24 ч |
| Экзуберон | 4,0 | 48 ч |
| 2000 г. (сорт Кобер 5ББ) |
| Вода (контроль 1) |  | 48 ч |
| ИУК (контроль 2) | 0,2 | 2-3 сек |
| Экзуберон | 1,0 | 24 ч |
| Экзубероен | 1,0 | 48 ч |

В 1998 и 1999 гг. вегетационные опыты были заложены в феврале, а в 2000 г. -  в марте. Черенки были нарезаны на двухглазковые таким образом, что нижний срез делали на 0,5 см ниже узла, а верхний - на 2 см выше. Черенки всех вариантов сначала замачивали в течение 48 ч в воде при комнатной температуре. Затем базальную часть черенков контроля 2 после их обсушивания окунали на 2-3 сек в 0,2 % раствор индолилуксусной кислоты (ИУК), после чего их помещали на несколько часов в полиэтиленовый пакет для лучшего впитывания препарата. Черенки остальных вариантов, после замачивания в воде, помещали нижними концами на 24 или 48 ч в кюветы с растворами экзуберона требуемых концентраций (согласно приведенной выше схеме опыта).

После соответствующей обработки черенки помещали на проращивание в 0,5 л стеклянные банки с водой. Слой воды в банках поддерживали на уровне 3-4 см. Окоренение проводили в комнате на общем обогреве при естественном освещении. Температура воздуха поддерживалась в пределах 20 oС. В каждом варианте на проращивание ставили по 40 черенков. Повторность опыта четырехкратная, т.е.  в каждой банке (повторности) по 10 черенков. Для удобства проведения учетов и наблюдений все черенки были пронумерованы.

При проведении исследований были сделаны следующие учеты, наблюдения и замеры:

- учет распускания глазков на черенках в динамике;

- учет образования корешков на базальных концах черенков в динамике;

- учет количества образовавшихся корешков в динамике;

- измерение длины зеленых побегов на всех черенках в конце опыта.

Почти все исследователи, занимающиеся изучением влияния ауксиноподобных регуляторов роста на корнеобразовательную способность виноградных черенков, отмечают, что под их влиянием происходит задержка в распускании глазков [ 6, 7 ]. По мнению авторов, это связано с поляризацией черенков под действием регуляторов роста, вследствие чего питательные вещества концентрируются в нижней, обработанной части черенков, где также усиливаются дыхание и другие физиологические процессы. В верхней, необработанной части, все физиологические процессы наоборот, замедляются. Подобное явление наблюдалось и в наших исследованиях (рис. 1).

Сорт Кобер 5ББ, 1998 г.

Сорт Молдова, 1999 г.

Сорт Кобер 5ББ, 2000 г.

Рис. 1. Влияние обработки виноградных черенков растворами ФАВ

на интенсивность распускания глазков в динамике

(% черенков с распустившимися глазками).

Так, ИУК и экзуберон в концентрациях 2 и 4 % на обоих испытываемых сортах значительно задерживали распускание глазков по сравнению с контролем 1. При этом, ИУК обладала меньшим ингибирующим действием, чем экзуберон. Причем, если в 1998 г. ингибирующее действие ИУК на распускание глазков сохранилось до конца опыта, то в последующие два года оно проявлялось только до 23-25 дня. Во второй половине опыта количество черенков с распустившимся глазком в варианте с применением ИУК было на уровне контроля 1 или даже превосходило его.

Ингибирующее действие экзуберона на распускание глазков усиливалось с увеличением концентрации препарата и экспозиции обработки. Нами отмечено, что при экспозиции 48 ч ингибирующее действие экзуберона при обоих испытываемых концентрациях сохранилось до конца опыта, тогда как при экспозиции 24 ч в конце опыта оно уже не было заметно.

Совсем иная картина наблюдалась в 2000 г. на черенках сорта Кобер 5ББ, обработанных экзубероном 1 % концентрации. В этом случае препарат при обеих экспозициях обработки не ингибировал, а значительно стимулировал распускание глазков. Такое явление наблюдалось до 20 дня опыта.

Выход и качество виноградных саженцев во многом зависят от скорости окоренения черенков в школке. Чем раньше произойдет окоренение черенков, пока они еще достаточно богаты углеводами и не израсходовали их на дыхание, тем получается больший выход саженцев лучшего качества.

В наших исследованиях и стандартный, и опытный регуляторы роста значительно ускоряли образование корешков на черенках (рис. 2). Применение обоих стимуляторов способствовало более быстрой и дружной закладке корневых бугорков на базальных концах черенков. В 1998 г. раньше всего появились корешки  на черенках, обработанных 4 % экзубероном в течение 48 ч. В этом варианте на 22 день корешки имелись у 9 % черенков, тогда как в остальных вариантах их появление отмечено только на 25 день опыта. Следует отметить, что характер проявления стимулирующего эффекта у используемых регуляторов роста имел некоторые различия.

Сорт Кобер 5ББ, 1998 г.

Сорт Молдова, 1999 г.

Сорт Кобер 5ББ, 2000 г.

Рис. 2. Влияние обработки черенков растворами ФАВ на интенсивность

распускания глазков в динамике (% черенков с корешками).

Так, если между вариантами с применением экзуберона и контролем 1 значительная разница по числу окоренившихся черенков наблюдалась с начала и до конца опыта, то между обоими контролями такая разница проявлялась только до 29 дня опыта. К концу опыта количество окоренившихся черенков в обоих контрольных вариантах было одинаковым. Применение экзуберона в концентрации 2 % увеличило количество окоренившихся черенков по сравнению с контролем 2 на 13,9 %, а в концентрации 4 %   - на 20 %.

В 1999 г. на 20 день опыта на сорте Молдова в контроле 1 не было окоренившихся черенков. В остальных вариантах окоренилось от 12,5 до 40 % черенков. При этом максимальный процент окоренения черенков при обоих испытываемых концентрациях экзуберона отмечен при экспозиции 24 ч. Однако  к концу опыта количество окоренившихся черенков в большинстве вариантов оказалось примерно одинаковым и составило 95-100 %, т.е. фактически корни образовались почти на всех черенках. Исключение составил только вариант с обработкой черенков 4 % раствором экзуберона  при  экспозиции 24 ч, где окоренилось только 87,5 % черенков.

При 1 % концентрации экзуберона на 27 день опыта количество окоренившихся черенков сорта Кобер 5ББ при экспозиции 48 ч оказалось на 12,5 % больше, чем при 24 ч. Однако в последующем эта разница сгладилась, и к концу опыта количество окоренившихся черенков в обоих испытываемых вариантах составило 77,5 %, что оказалось на 21,1 % больше, чем в контроле 1.

Как известно, регуляторы роста не только ускоряют закладку зачатков корешков на черенках, но и увеличивают их количество. Это наглядно проявилось в наших исследованиях (рис. 3). Причем, с увеличением концентрации препарата и экспозиции обработки увеличилось также количество образовавшихся корешков. При этом по эффективности действия на корнеобразование черенков сорта Кобер 5ББ экзуберон в концентрациях 2 и 4 % и экспозиции обработки 48 ч значительно превосходил ИУК. Так, если к концу опыта количество корешков на черенках, обработанных ИУК, увеличилось в 2,9 раз, то при применении экзуберона соответственно в 4,6 и 5,5 раз.

Сорт Кобер 5ББ, 1998 г.

Сорт Молдова, 1999 г.

Сорт Кобер 5ББ, 2000 г.

Рис. 3. Влияние обработки виноградных черенков растворами ФАВ

на образование корешков в динамике  (шт. корешков на 1 черенок).

При использовании 1 % концентрации экзуберона, с той же экспозицией (48 ч), количество пяточных корней также было значительно большим, чем при использовании ИУК (в 1,2-2,3 раза). По сравнению с контролем 1 это превышение в течение опыта колебалось от 5,2 раза в начале опыта до 3,5 раз в конце его. На черенках, обработанных раствором экзуберона в течение 24 ч, количество корешков было примерно таким же, как и в варианте с ИУК.

На сорте Молдова на двадцатый день опыта 2 % раствор экзуберона при экспозиции 24 ч и 4 % при обоих экспозициях обеспечили закладку корешков, превышающую в 2,7-4,2 раза количество корешков в контроле 2. В контроле 1 в это время, как уже отмечалось выше, окоренившихся черенков еще не было. К концу опыта в обоих вариантах с использованием 2 % раствора препарата количество корешков оказалось примерно таким же, как и в контроле 2, что в 2,0-2,2 раза превышало этот показатель в контроле 1. При увеличении концентрации стимулятора вдвое количество пяточных корешков также увеличилось, особенно при экспозиции 48 ч и было в 1,1-1,5 раза больше по сравнению с контролем 2, и в 2,4-3,2 раза больше по сравнению с контролем 1.

Проведенные нами учеты показывают, что обработка черенков регуляторами роста оказывают определенное влияние не только на корнеобразование, но и на развитие зеленого прироста (рис. 4, 5). Так, на сорте Молдова экзуберон в концентрации 4 % ингибировал удлинение зеленого прироста, особенно при экспозиции 48 ч обработки. На сорте Кобер 5ББ в 2000 г. такое же явление наблюдалось в варианте с обработкой черенков ИУК.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что экзуберон по сравнению и ИУК обладает большей корнеобразовательной активностью с мягким действием. Для обработки черенков можно использовать рабочие растворы препарата в концентрациях от 1 до 4 % с экспозицией обработки 24-48 ч.

Сорт Молдова, 1999 г.

Сорт Кобер 5ББ, 2000 г.

Рис. 4. Влияние обработки виноградных черенков растворами ФАВ

на длину зеленого побега (см, 27-й день опыта).

# Литература

1. Шерер В.А., Гадиев Р.Ш. Применение регуляторов роста в виноградарстве и питомниководстве. – К.: Урожай, 1991. – 122 с.

2. Фисун М.Н. и др. Использование регуляторов роста для укоренения виноградных черенков  // Виноград и вино России. – 2000. - № 1. – С. 33-34.

Рис. 5. Черенки сортов Молдова и Кобер 5 ББ после обработки экзубероном (2 %, 48 ч).

3. Козаченко Д.М. Клоновая и санитарная селекция винограда и некоторые элементы питомниководства во Франции // Виноград и вино России. – 1997. - № 6. – С. 56-58.

4. Дорохов Б.П. и др. Применение стандартных физиологически активных соединений при корнесобственном размножении новых сортов и селекционных форм винограда. – Кишинев: Штиинца, 1983. – 124 с.

5. Малтабар Л.М., Радчевский П.П., Магомедов Н.Д. Ризогенная активность черенков новых сортов винограда при окоренении их на воде и в брикетах из гравилена // Виноград и вино России. – 1996. - № 5. – С. 11-13.

6. Турецкая Р.Х. Физиология корнеобразования у черенков и стимуляторы роста. – М.: Изд–во АН СССР, 1961. – 260 с.

7. Чайлахян М.Х, Саркисова М.М. Регуляторы роста у виноградной лозы и плодовых культур. – Ереван: Изд–во АН Арм. ССР, 1980. – 188 с.

Опубликовано в книге:

Совершенствование сортимента,

производство посадочного материала и винограда:

Сборник научных трудов / КГАУ.

- Выпуск 394 (422). - Краснодар, 2002. – С. 126-136.

# Text boxes

%

%

%

%

%

см

см